Электрические и временные характеристики интерфейса RS-485

До 32 приёмопередатчиков в одном сегменте сети.

Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров.

Только один передатчик активный.

Максимальное количество узлов в сети — 250 с учётом магистральных усилителей.

Характеристика скорость обмена/длина линии связи (зависимость экспоненциальная):

62,5 кбит/с 1200 м (одна витая пара)

375 кбит/с 300 м (одна витая пара)

500 кбит/с

1000 кбит/с

2400 кбит/с 100 м (две витых пары)

10000 кбит/с 10 м

Примечание: Скорости обмена 62,5 кбит/с, 375 кбит/с, 2400 кбит/с оговорены стандартом RS-485. На скоростях обмена свыше 500 кбит/с рекомендуется использовать экранированные витые пары.

Тип приёмопередатчиков — дифференциальный, потенциальный. Изменение входных и выходных напряжений на линиях A и B: Ua (Ub) от −7В до +12В (+7В).

Требования, предъявляемые к выходному каскаду: — выходной каскад представляет собой источник напряжения с малым выходным сопротивлением, |Uвых|=1,5:5,0В (не <1,5В и не >6,0В);

состояние логической «1»: Ua больше Ub (гистерезис 200мВ) — MARK, OFF;

состояние логического «0»: Ua меньше Ub (гистерезис 200мВ) — SPACE, ON;

выходной каскад должен выдерживать режим короткого замыкания, иметь максимальный выходной ток 250мА, скорость нарастания выходного сигнала 1,2В/мкс и схему ограничения выходной мощности.

Требования, предъявляемые к входному каскаду: — входной каскад представляет собой дифференциальный вход с высоким входным сопротивлением и пороговой характеристикой от −200мВ до +200мВ;

допустимый диапазон входных напряжений Uag (Ubg) относительно земли (GND) от −7В до +12В;

входной сигнал представлен дифференциальным напряжением (Ui+0,2В) и более;

уровни состояния приёмника входного каскада — см. состояния передатчика выходного каскада.