# 100 ГДШ 47

| Полоса, Гц 63-15000 Сопротивление, Ом 8.16 Мощность, Вт 100 Диаметр, мм 260 Высота 125 Чувствительность, Дб/Вт/м 96 |  |
| --- | --- |
|  | 1434 руб. |

# Описание

# 10” 100 Вт широкополосная динамическая головка с высокой чувствительностью. Она незаменима для установки в уличные колонки громкой связи и оповещения.
Одно из основных преимуществ широкополосного динамика в том, что он воспроизводит большую часть спектра звуковых частот, что устраняет спектральные и пространственные неоднородности по сравнению с многополосными системами.
Не требует большого объема оформления. Надежность и качество отражены в мощной литой раме, целлюлозном диффузоре со специальной пропиткой. Битороидальный подвес выполнен из хлопка, применение специальной технологии изготовления и современных материалов делает его уникальным в своем классе.

| Параметры Т-С 100ГДШ 47-8 |
| --- |
| Re Ом | fs Гц | Z | Qts | Vas | Qms | х max | Qes | Dia | SPL |
| 6,97 | 73,23 | 8 | 0,6 | 23,86 | 10,77 | 4,5 | 0,64 | 215 | 94 |
| Параметры Т-С 100ГДШ 47-16 |
| Re Ом | fs Гц | Z | Qts | Vas | Qms | х max | Qes | Dia | SPL |
| 13,25 | 71,3 | 16 | 0,81 | 18,9 | 10,1 | 4,5 | 0,87 | 215 | 91 |