# 600 ГДН 14

| Полоса, Гц 30 - 1500 Сопротивление, Ом 8 Мощность, Вт 600 Диаметр, мм 460 Высота 120 Чувствительность, Дб/Вт/м 98 |  |
| --- | --- |
|  | 4978 руб. |

# Описание

Профессиональная динамическая головка с длинным ходом 600 ГДН14 – сабвуферный динамик, мощностью 600 Вт, диной катушки 24мм разработан для расширения линейки нового и перспективного направления – акустические системы кино-театрального направления.
Динамическая головка способна передавать глубину и прозрачность низких частот, естественность звуков природы, концертной музыки и современных спецэффектов.

Технические характеристики:

Намотка звуковой катушки – медным проводом на ребро.
Материал каркаса катушки – бумага НОМЕКС. 
Шайба выполнена из материала НОМЭКС, который обладает высокой прочностью.
Подвес динамической головки выполнен из ткани со спецпропиткой, что позволяет выдерживать высокие механические и температурные нагрузки, а соответственно увеличивает срок эксплуатации изделия. 
Мощность по ГОСТ – 600 Вт. 
Мощность кратковременная пиковая – 1500 Вт.
Чувствительность – 98 дБ. 
Амплитуда смещения - 9 мм.
Рекомендуемый объем акустического оформления 80-220 литров.
Нижняя граничная частота 30Гц.

| Fs | Re | Qts | Qms | Vas | ФИ | Диаметр | m | SPL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29+1 | 6,3+0,2 | 0,27+0,02 | 6,3+0,3 | 365 + 40 | + 9,5 | 370мм | 170+5 | 98 дБ |

Данный динамик работает в 100л оформления ФИ S= 145 кв.см 
Длинна трубы 120 мм