W 170 S/4

17 см (6,5 дюймов) HiFi низкочастотная динамическая головка с пропитанным бумажным диффузором, мощный магнит и длинный зазор магнитной системы. Специальная звуковая катушка и эластичный резиновый подвес для большего хода диффузора. Применяется: ALTO I, ALTO II Аксессуары: NG 6,5 Номинальная мощность 50 Watt Пиковая мощность 80 Watt Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя 4 Ohm Частотная характеристика fc - 6000 Hz Номинальное звуковое давление 86 dB (1 W/1 m) Максимальное смещение диффузора 20 mm Резонансная частота 36 Hz Магнитный поток 1 Tesla Магнитная индукция 314 microWeber Height of front pole-plate 4 mm Диаметр звуковой катушки 2,5 cm Высота катушки 1,25 cm Установочное отверстие 14,8 cm Масса 1,1 kg Сопротивление постоянному току Rdc 3,2 Ohm Механическая добротность Qms 2,16 Электрическая добротность Qes 0,51 Общая добротность Qts 0,41 Эквивалентный объем Vas 38 l Площадь поршня Sd 129 cm2 Динамически движимая масса mmd 12 g Коэф. электромеханической связи Bxl 4,4 T · m Индуктивность звуковой катушки 0,61 mH

цена: 887.49 руб.

ЗАКАЗАТЬ