# Кнопка выхода Vizit EXIT 300М

http://sentry.com.ua/vizit-exit-300m – Цена: 255 грн. – 10 у.е.

Производитель: Vizit

Модель: EXIT 300M

Наличие: Нет в наличии

Контроль доступа VISIT KTM-600M

Цена 764,40 -1194 грн.

Торговая марка: VISIT (Украина)

Тип продукции: Контроллер ключей. Является основной составляющей частью системы ограничения доступа с служебные, жилые помещения, и помещения что предназначены для управления замком.

Назначение: Для управления доступом.

Технические особенности:

- открывание замка входной двери ключами VIZIT-TM (до 670 ключей); 
- режим "ОХРАНА" устанавливается и снимается соответствующими ключами (до 6 ключей), пользовательские ключи блокируются в данном режиме; 
- запись пользовательских ключей, ключей ОХРАНЫ и МАСТЕР ключа; 
- звуковая сигнализация и световая индикация режимов работы. 
Тип ключа: Весь ряд ключей Touch Memory (iButton) в корпусе F5; 
Напряжение питания, В +12...25
Максимальный коммутируемый ток, А 1,5
Рекомендуемый блок питания БПД18/12-1-1; 
Габаритные размеры, мм считыватель ключей 46х74х22; 
Блок управления, мм.: 133х74х37; 
Диапазон рабочих температур, С� считыватель ключей от -40 до +45; 
Блок управления: от -10 до +45; 
Масса, кг, не более 0,4.

Цвет: АВ – бронза.

# Инструкция по программировании и подключении автономного контроллера Touch Memory Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R.

http://montag-security.com.ua/kontroller_ktm_600.html

Характеристики и принцип программирования автономных контроллеров Touch Memory Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R одинаковы, как их подключение. Ниже рассмотрим принципиальную схему подключения контроллера к различным типам электрических замков.

##### Подключение электромагнитного замка к Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R

##### Подключение электромеханического замка к Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R

# Инструкция по программировании и подключении автономного контроллера Touch Memory Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R.

Характеристики и принцип программирования автономных контроллеров Touch Memory Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R одинаковы, как их подключение. Ниже рассмотрим принципиальную схему подключения контроллера к различным типам электрических замков.

Возможны и другие схемы подключения контроллеров, например при работе с домофонными системами, радио контроллерами.
Подключение домофонов к контроллеру системы контроля доступа проводится путем присоединения контактов реле панели (два провода) к RG и OP клемным колодкам платы котроллера, то есть параллельно кнопке выхода. Тоже самое нужно сделать если необходимо подключить радио контроллер. 


После подключения все проверяем (правильность подключения) и приступаем к программированию. 

Также не стоит забывать что для обеспечения бесперебойной работы контроллеров, Vizit KTM-600 и RFID KTM-600R, можно подключить бесперебойный блок питания.

#### Программирование контроллеров KTM-600 и RFID KTM-600R

Порядок программирование той или иной модели контроллеров от Vizit: 
1. Прописываем в самом начале мастер ключ Touch Memory (брелок RFID), для этого снимаем перемычку PRG при выключенном питании. 
Все операции с перемычками выполняются при выключенном источнике питания. Далее как в инструкции. 
2. Установка перемычек типа замка и время работы.
ML - электромагнитный  замок (TIME 7S);
EL - электромеханический замок (TIME 1S);.
3. Запись ключей доступа и если нужно то и охранных. 
После выше перечисленных проверяем записанные ключи в памяти контроллера, если их очень много то на выбор. 

Вот и все что касается программирования и подключения автономных контроллеров от Vizit Touch Memory KTM-600 и RFID KTM-600R.

У нас вы всегда можете заказать монтаж и приобрести любые контроллеры системы контроля доступа для дома и офиса.
По расчету стоимости монтажа и прокладки кабеле и проводов для контроля доступа обращайтесь к нам по телефону ниже. 

Вы можете обратится к нашим специалистам которые подберут вам нужное оборудование и если необходимо заложат соответствующие кабели. 
Наши цены вас приятно порадуют, звоните нам не стесняйтесь договоримся.

http://agent-007.com.ua/domofonnie-sistemy-vizit - Контролеры доступа

KTM600R: Инструкция, Схема подключения

KTM600M: Инструкция, Схема подключения

KTM602R: Инструкция, Схема подключения

http://agent-007.com.ua/upload/manual/vizit/ktm-600m_manual.pdf

Микроконтроллер PIC16F630-I/SL ----- PIC 8-bit, Flash: 1.75K, RAM: 64, EEPROM: 128, АЦП: 0 x bit - 31,00 грн.