# 100 ГДШ 33

| Полоса, Гц 50-15000 Сопротивление, Ом 8.16 Мощность, Вт 100 Диаметр, мм 345 Высота 140 Чувствительность, Дб/Вт/м 97 |  |
| --- | --- |
| ЗАКАЗАТЬ | 1591 руб. |

# Описание

12" 100 Вт широкополосный динамик - идеальный вариант для изготовления универсальных акустических систем профессионального и турового назначения.
Одно из основных преимуществ широкополосного динамика в том, что он воспроизводит большую часть спектра звуковых частот, что устраняет спектральные и пространственные неоднородности по сравнению с многополосными системами. Не менее важно и то, что динамик не требует большого акустического оформления, это обеспечивает высокую мобильность и удобство при транспортировке акустических систем.
Диффузор выполнен из литой цельной целлюлозы, в центре которого находится излучатель, который позволяет расширить диапазон воспроизводимых частот до 15000 Гц. Синусоидальный тканевый подвес со специальной пропиткой, мощная литая из алюминиевого сплава рама, массивный магнит, катушка выполнена из меди, что позволяет ей выдерживать большие температурные колебания

| Параметры Тилля-Смолла 100ГДШ33-8 |
| --- |
| Re Ом | fs Гц | Z max | Qts | Vas | Qms | х max | Qes | Dia | SPL |
| 7,23 | 51,47 | 8 | 0,61 | 84,33 | 16,93 | 4,5 | 0,63 | 265 | 97 |
| Параметры Тилля-Смолла 100ГДШ33-16 |
| Re Ом | fs Гц | Z max | Qts | Vas | Qms | х max | Qes | Dia | SPL |
| 12,67 | 52,5 | 16 | 0,74 | 81,27 | 15,6 | 4,5 | 0,78 | 265 | 97 |