B 9251

Die B 9251 ist eine 2-Wege Kompakt-Box in HiFi-Qualitдt und stellt zusammen mit der B 9261 einen Teil einer neuen, leistungsstarken Boxenfamilie der DDR dar. Diese neuen geschlossenen Boxen mit einem Nettovolumen von 10 Litern sollen trotz verringerter Abmessungen auch im Tieftonbereich eine hohe Klangqualitдt erzielen. AuЯerdem zeichnen sie sich durch eine erhцhte Belastbarkeit aus.

Technisch gesehen, gibt es bei der Box keine konstruktiven Besonderheiten, allerdings wurde das Gehдuse erstmals in der DDR im Softline-Design hergestellt. Das Gehдuse ist aus Spanplatte gefertigt, die beiden Lautsprecher sind auf Filzunterlagen von vorn auf die Front der Box geschraubt.

Mцglich wird die neue Boxenkonzeption in erster Linie durch den neuentwickelten Tieftonlautsprecher L 2921 vom VEB Elektroakustik Leipzig. Er ist durch seine Weiche Aufhдngung, die verstдrkte Membran und die relativ hohe schwingende Masse speziell fьr den Einsatz in kleinen, geschlossenen Volumina von ca. 10 Litern ausgelegt und erreicht darin eine untere Grenzfrequenz von 50 Hz.

Desweiteren ist er mit einer Nennbelastbarkeit von 40 VA der leistungsstдrkste Lautsprecher von RFT fьr den Einsatz in Heim-Lautsprecherboxen. Dadurch kцnnen auch leistungsstarke Verstдrker angeschlossen werden, womit hцhere Leistungsreserven 		zur verzerrungsfreien Wiedergabe von Lautstдrkespitzen zur Verfьgung stehen.

Fьr die Wiedergabe der hohen Frequenzen findet in der B 9251 der bewдhrte Konushochtonlautsprecher L 5904, bzw. spдter der weiterentwickelte L 5954 vom VEB Elektroakustik Leipzig Verwendung. Er ermцglicht auf Achse einen gleichmдЯigen Frequenzverlauf bis hinauf zu 20 kHz mit einem verhдltnismдЯig hohen Wirkungsgrad. Allerdings ist die rдumliche Schallabstrahlung aufgrund des Bьndelungsverhaltens der ziemlich groЯen Konusmembran naturgemдЯ nicht optimal.

Beide Lautsprecher sind ьber eine elektrische Frequenzweiche mit einer Flankensteilheit von 12 dB / Oktave zusammengeschaltet. Sдmtliche Bauteile der Weiche sind auf einer Platine untergebracht, schaltungstechnische Besonderheiten gibt es keine.

Die optische Gestaltung der Box ist schlicht, aber durch das neue Softline-Design modern. Das Gehдuse ist entweder mit weiЯer oder mit holzfarbener Dekorfolie beklebt. Die schwarzen, abnehmbaren Stoffblenden sind mit vier Stiften an der Box befestigt.

Die B 9251 wurde auf der Leipziger Frьhjahrsmesse 1977 das erste mal der Цffentlichkeit vorgestellt.

Technische Daten:

Nennbelastbarkeit:		35 W

Hцchstbelastbarkeit:		40 W

Nennscheinwiderstand:		4 Ohm

Ьbertragungsbereich:		50 - 18000 Hz

Trennfrequenz:			2,0 kHz

Kennempfindlichkeit:		85 dB

Betriebsleistung:		11 W

Lдnge der AnschluЯleitung:	4 m

Nettovolumen:			10 l

Abmessungen (B x H x T):	235 x 340 x 225 mm

Masse:				7,4 kg

Preis pro Box:			275,- M

Stromlaufplan

Ьbertragungskurve

Klang der Box

Der B 9251 hцrt man ihr Alter und somit ihr Defizit an Entwicklung im Vergleich mit neueren DDR-Boxen deutlich an.

Das fдngt bereits im Tieftonbereich an. Konzeptionsbedingt bringt natьrlich eine Kompaktbox weniger Bдsse als eine vergleichbar groЯe BaЯreflexbox, aber zusдtzlich sorgt der sehr groЯe Tieftonlautsprecher in dem relativ kleinen Gehдuse fьr eine deutlich hцrbare Resonanz um 100 Hz, was sich als Drцhnen stцrend berkbar macht. Auch im Mitteltonbereich fehlt es der Box im Vergleich an Ausdrucksstдrke und Durchsichtigkeit.

Vor allem aber der Hochtonbereich ist stark verbesserungswьrdig, was in erster Linie am verwendeten Hochtonlautsprecher liegt, der die Hцhen leider nur wenig brilliant wiedergibt. Direkt auf der Nullinie, also direkt vor dem Hochtцner klingt die Box gar nicht mal so schlecht, verlдЯt man jedoch diese Position (und das ist ziemlich oft der Fall) wird der Klang im Hochtonbereich rapide schlechter, was an dem starken Bьndelungsverhalten von Konushochtцnern liegt.

Insgesamt klingt die Box zwar noch relativ ausgewogen, jedoch fehlt es der ihr im gesamten Frequenzbereich 		an Sauberkeit und Durchsichtigkeit und sie klingt tendenziell aufgrund des Hochtцners etwas dumpf.

Eine kleine aber vielleicht interessante Anmerkung noch:

Die Frequenzweiche ist mit M4-Metall-Gewindestiften an der Rьckwand der Box befestigt. Die Stifte gehen durch die Luftspulen 1,0 mH und 150 µH und wirken in den Spulen wie ein Kern, der die Induktivitдt um ca. ein Viertel erhцht. Deshalb weichen die angegeben (gemessenen) Spulenwerte (Weiche ausgebaut) von den Werten der eingebauten Weiche ab und das Trennverhalten der Weiche verдndert sich. Ob das von den DDR-Technikern berьcksichtigit wurde oder nicht, kann ich leider nicht sagen (spдter wurden allerdings Gewindestifte aus Plastik verwendet, die keinen Effekt als Kern haben).

Bei der "Corona" ist dieser Effekt jedenfalls nicht gewollt, da die Spulenwerte im Schaltplan den Werten der ausgebauten Spulen entsprechen, im eingebauten Zustand sind die Werte ca. 40 % zu hoch (ich habs nachgemessen). Da die B 9251 lange vor der "Corona" auf den Markt kam, bin ich der Meinung, daЯ dieser Effekt wohl auch bei der B 9251 nicht berьcksichtigt worden ist.

Die Eindrьcke ьber das Klangbild der Box sind natьrlich subjektiv und somit Geschmacksache.

Klangtuning

Es ist Aufgrund der Konzeption der Box und des verwendeten Hochtцners nicht wirklich viel zu machen. Eine kleine Verbesserung in Sachen Hochtonbrillianz (ohne die Hцhen lautstдrkemдЯig anzuheben) lдЯt sich jedoch durch Entfernen, bzw. Ьberbrьcken der 100 µH Reihenspule im Hochtonzweig erreichen. Sie wirkt ab ca. 10 kHz als TiefpaЯ 1. Ordnung, was eine Bedдmpfung der obersten Frequenzen zur Folge hat.