Для абсолютной оценки уровня громкости можно воспользоваться одной из двух величин: 
                                         звуковым давлением  или силой (интенсивностью) звука.

Звуковое давление - это давление звуковой волны, воспринимаемое 
барабанной перепонкой (выражается в паскалях, 1Па = 1Н/м2). Звуковое давление 
равно разности значений давления воздуха на барабанную перепонку в присутствие 
и отсутствие звуковой волны.

L =20 lg (P/Po)      Po= звуковое давление на пороге слышимости в паскалях = 2*10(-5) Н/м2

Сила (интенсивность) звука - это мощность звуковой волны, прошедшей через единичную 
площадь (выражается в  1Вт/м2), данная величина пропорциональна квадрату 
звукового давления.

L = 10 lg (I/Io)      Io= сила звука(интенсивность) на пороге слышимости в ваттах = 10(-12) Вт/м2

Звуковая мощность Р (Вт) - произведение силы звука и поверхности, через которую звук проходит. Диапазон звуковых давлений, чувствуемых человеческим ухом огромен. Сравнивая диапазон от порога слышимости до границы боли, отношение минимального и максимального звуковых давлений 1:106, а минимальной и максимальной звуковых мощностей даже 1:1012. Поэтому для показа этих отношений используют логарифмическую скалу, ввиду того, что ухо обладает логарифмической характеристикой. Из-за этого данные отношения можно показать значительно меньшими числами -децибелами, а умножение и деление сводится на суммирование и вычитание.

Уровни акустических величин Цель введения данных величин - получение различных параметров как например звуковое давление, сила звука, мощность звука и т.п. в сравнении с базовыми значениями. Логарифмические соотношения между значениями данных параметров являются безразмерными относительными величинами. Так например уровень звукового давления - безразмерная величина, показывающая во сколько раз наблюдаемый звуковой вал сильнее базового. Таким образом диапазон давлений от 1:1 000 000 сведен на уровень от 0 до 120 дБ (см. таблицу).

LpW= 10 log (p/p0) (дБ), где p0(10-12 Вт) - сила звука на пороге слышимости

Выражение для уровня звукового давления на частоте 1000 Гц

LpA= 20 log (p/p0) (дБ), где p0(10-5 Вт) - звуковое давление на пороге слышимости

Соотношения силы звука и звуковых давлений в диапазоне от порога чувствительности до границы боли

Децибелы <-- Отношения силы звука Отношения звуковой мощности --> Децибелы Уровень громкости 0 1 0 Порог чувствительности (измерен в лабораториях) 3 2 6 4,8 3 9,5 6 4 12 Шуршание листьев на очень слабом ветре 7 5 14 7,8 6 15,6 8,5 7 16,9 9 8 18,1 9,5 9 19,1 10 10 20 Шепот, библиотека 20 100 40 Приглушенный разговор 30 1 000 60 Нормальный разговор 40 10 000 80 Грузовой автомобиль на расстоянии 5 м 50 100 000 100 Самый сильный человеческий голос 60 1 000 000 120 Выстрел из ружья под ухом 70 10 000 000 80 100 000 000 90 1 000 000 000 100 10 000 000 000 110 100 000 000 000 120 1 000 000 000 000 (1012)