# Распайка выводов блока питания ATX/AT-формата

прислал Андрей Грехов "andrewng" http://tehno-doc.nm.ru

Версия для выдачи на черно-белый принтер и для текстовых броузеров здесь.

| Назначение выводов в зависимости от цвета |
| --- |
| Цвет | Назначение | Примечание |
| зеленый и серый | служебный | PW-OK и PS-ON |
| черный | земля,корпус |  |
| оранжевый | питание +3,3 В |  |
| красный | питание +5 В |  |
| белый | питание -5 В |  |
| желтый | питание +12 В |  |
| синий | питание -12 В |  |
| фиолетовый | питание +5 В | +5VSB |

Для запуска БП обычно хватает заземления вывода PS-ON (он серый или зеленый).
Не рекомендуется включать без нагрузки (по данным http://ixbt.com). Напряжение на +5VSB присутствует всегда если не выключен тумблер сзади БП. Используется для подпитки аккумулятора и интеллектуального запуска компьютера.

| Разъем на системной плате |
| --- |
| цвет | назначение | номер вывода |  | номер вывода | назначение | цвет |
| оранжевый | питание +3,3 В | 11 |  | 1 | питание +3,3 В | оранжевый |
| синий | питание -12 В | 12 |  | 2 | питание +3,3 В | оранжевый |
| черный | общий | 13 |  | 3 | общий | черный |
| серый | PS-ON | 14 |  | 4 | питание +5 В | красный |
| черный | общий | 15 |  | 5 | общий | черный |
| черный | общий | 16 |  | 6 | питание +5 В | красный |
| черный | общий | 17 |  | 7 | общий | черный |
| белый | питание -5 В | 18 |  | 8 | PS-OK | зеленый |
| красный | питание +5 В | 19 |  | 9 | "+5VSB" | фиолетовый |
| красный | питание +5 В | 20 |  | 10 | питание +12 В | желтый |

| Дополнение к ATX |
| --- |
| цвет | назначение |  | назначение | цвет |
| черный | общий |  | питание +12 В | желтый |
| черный | общий |  | питание +12 В | желтый |

Для питания P4 по спецификации необходимы три разъeма :
обычный 20-штырьковый;
4-штырьковый (см. ниже);
и P8 для АТХ (см. конец документа).

| P8 |
| --- |
| номер вывода | назначение | цвет | примечание |
| 1 | PG | оранжевый | POWER GOOD на выходе присутствует +5 В ,если все напражения в норме |
| 2 | питание +5 В | красный |  |
| 3 | питание +12 В | желтый |  |
| 4 | питание -12 В | синий |  |
| 5 | общий | черный |  |
| 6 | общий | черный |  |

| P8 |
| --- |
| номер вывода | назначение | цвет |  |
| 1 | общий | черный |  |
| 2 | общий | черный |  |
| 3 | питание -5 В | белый или желтый |  |
| 4 | питание +5 В | красный |  |
| 5 | питание +5 В | красный |  |
| 6 | питание +5 В | красный |  |

Также для серверов АТ форм-фактора (в частности ALR на Triton II) применяется другое обозначение, 2 верхних пары коннекторов зовутся Р3 и Р5, а дополнительный, схема распайки которого ниже, зовется Р4.

| P8 |
| --- |
| номер вывода | назначение | цвет |  |
| 1 | общий | черный |  |
| 2 | общий | черный |  |
| 3 | общий | черный |  |
| 4 | питание +5 В | красный |  |
| 5 | питание +5 В | красный |  |
| 6 | питание +5 В | красный |  |

..еще вариант, но для АТХ (коннектор Р2)

| P8 |
| --- |
| номер вывода | назначение | цвет |  |
| 1 | общий | черный |  |
| 2 | общий | черный |  |
| 3 | общий | черный |  |
| 4 | питание +3,3 В | оранжевый |  |
| 5 | питание +3,3 В | оранжевый |  |
| 6 | питание +5 В | красный |  |

Назад

Конец формы