http://www.powersmps.ru/SDY800HP/SDY800HP.htm

Одноканальные модули для встраивания в пассивную акустику.  Закрытые, не требуют отдельной ниши в кабинете. Мощность 300-800Вт . Выпускается в двух вариантах назначения: для сабвуферного применения и широкополосного  , различие во входных блоках/фильтрах/сумматорах.

Блоки питания модулей выполнены по резонансной технологии, позволяющей повысить КПД и значительно снизить коммутационные помехи, неизбежные в импульсных источниках питания. Рабочий интервал напряжений 180-255В .

Входные блоки:

1. Сабвуферный :

фиксированная частота сабсоник-фильтра (45Гц по умолчанию) , перестраиваемый  60-150Гц ФНЧ 2 порядка  12дб/окт  ;

Два суммируемых балансных XLR входа;

2. Широкополосный :

перестраиваемый ФВЧ  30-150Гц  2 порядка 12дБ/окт ;

Дополнительный обрезной (сабсоник-фильтр) 30Гц  12дБ  , итого на частоте 30Гц  получается 24дБ/окт;

HFP (high frequency protection) ;

XLR вход и LINK;

В обоих блоках :

Регулятор уровня сигнала;

Переключатель фазы;

Индикаторы:  ВКЛ питания, наличия сигнала , клиплимитера

Усилители мощности:

Класс Д ;

Имеют защиту от перегрузки , от перегрева , постоянного напряжения на выходе;

Клиплимитер;

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Мощность (RMS) :  350Вт  8Ом   ,  600Вт 8Ом (*) , 800Вт 8Ом,(*) 300Вт  4Ом , 600Вт  4Ом, 800Вт 4Ом (*) .

Частотный диапазон усилителя мощности :  10Гц -30кГц

Общие гармонические искажения,  THD :  не более 0.01 % ( усилители до 350Вт)

не более 0.03 % (> 350Вт)

Коэффициент демпфирования   :  не менее  150  (100 Гц, 4 Ом)

Отношение сигнал/шум :   98 дБ

Входная чувствительность :       0.775 В

Входное сопротивление :  20 кОм (симметричное)

Сеть питания :   230 В, 50/60 Гц

Установочные размеры

Ширина :  125 мм

Высота :    305 мм

Глубина :  80 мм

Фланцы по 20мм

Цена : 150$      170$(*)