ЦАП Семигора моя версия.

- Сообщение от sherif

1. Почему выбраны КТ602 в пластиковом корпусе? М.б. в железном лучше.

По звуку они не различаются, по крайней мере на моей аппаратуре.
В пластмассе удобней для монтажа, но уже есть китайские "аналоги", будте внимательны. 
В меди подделок не встречал, но надо иметь в виду одну их особенность. Корпус, он же коллектор, имеет большую площадь, что надо учитывать при монтаже в схемах с ОЭ и ОБ.	Семигор

- 2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%

Не стоит, в этом месте они играют плохо. 
Можно попробовать наши УЛИ или что советует nazar, но лично мне тензорезисторы понравились больше.		Семигор

- Сообщение от sherif

2. Можно ли применить вместо тензорезисторов С2-29В-1-200 Ом-1мкВ/В-А-H 0,05%

лучше хороший импорт PTF56 PTF65 итд уголек, да в прочем есть с чего выбрать по вкусу 	nazar

Я применил RTF56.

- Сообщение от sherif

Какого типа конденсаторы 0.027 мкф, 1000 пф, 510 пф автор применил?

0.027 мкф - К70-6
1000 пф - ПМ2
510 пф - ПМ1
Все полистирол. Можно применить практически любые отечественные или импортные полистирольные конденсаторы, (кроме К71-7).	Семигор

Сообщение от sherif

По фото только можно догадываться, что на выходе стоят МБГЧ 10 мкФ 250В.

Они. В своем варианте ЦАПа Саша Каракулов поставил Дженсены - заметно лучше.  Семигор

Нашел инфу как разводить земли. Информация во вложении Апгрейд Technics SL-PS пост 73.

http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27767-ЦАП-Semigorа/page4

и пост 88

http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/27767-ЦАП-Semigorа/page5

Переразвел земли. Гальванически развязал генератор. Для этого поставил дополнительный ТОРик на питание генератора. Переразвел плату блока питания.

Обнаружил недостаток высоких частот. Просчитал АЧХ фильтра на компьютере и оказалось фильтр валит ВЧ на частоте 20 кгц на 2.7 дб. Это конечно плохо. Пересчитал фильтр, чтобы до 20 кгц неравномерность была не более 0.2 дб. Получились следующие элементы. Конденсатор 0.027 мкф заменил на 2шт параллельно соединенных 0.01 мкф WIMA FKP2, 1000 пф заменил на 1800 пф СГМ-3, 510 ПФ заменил на 320 пф СГМ-3, сопротивление 6.55 к заменил на 12 к, 9.05 к на 3.83к. Заменил элементы. Прослушал, теперь нормально звучит, недостатка в высоких нет.

Решил очередной раз послушать сей ЦАП после долгого перерыва. Стал возбуждаться правый канал. Поменял транзисторы в правом канале, которые эмиттерные повторители с металла на пластмассу. Стал возбуждаться левый канал. А там уже все транзисторы в пластмассе стоят. Проанализировал схему. Похоже возбуд идет через стабилитрон 3.3в по цепи бэ VT1, общая база VT7, питание, R15, стабилитрон 3.3в. Зашунтировал стабилитроны 3.3в электролитом 47мкф возбуд исчез. Потом разделил резистор R15 на два по 820 Ом и среднюю точку зашунтировал через электролит 47 мкф на землю. Со стабилитронов электролиты убрал. Так и оставил. Возбуда нет.

Поменял стабилитроны на 2С139. Звучит лучше.

Сделал внешний ЦАП Семигора. Он заиграл даже лучше, чем встроенный в Пионер PD-S703. Наверно помех меньше во внешнем цапе. Транзисторы из 200 шт. не отбирал. Кто-то скупил в магазине все КТ602Б. Отбирал из 20 шт по бэтте. Применил большие К50-29 2200мкф в питании аналоговой части и в каскаде с динамической нагрузкой. Пришлось тщательно подбирать стабилитроны по одинаковому напряжению стабилизации. Опять применил 2с139, питание к ним дополнительно застабилизировал стабилитронами д814г. Намека на возбуд на этот раз никакого не было. Двуступенчатая стабилизация стабилитронами работает. На опору цапа подал двуступенчато вначале LM до 7 в, потом ADP3303-5. В качестве сброса применил супервизор. На выходе попробовал конденсаторы Trec. Нормально звучат. Попробовал большие МБГЧ. Чуть лучше звучат. На ВЧ менее жестко. Заменил фильтр на 0.027мкф по схеме параллельно резисторам на балансный фильтр, где всего одна емкость в канале 0.01мкф вместо двух 0.027 мкф (их еще не найти) и последовательно по 200 Ом. Лучше заиграло. Разделение каналов лучше. Звучание плавнее. Так и оставил. Сделано из соображения уменьшения проникания помех с земли на сигнал.

Вот здесь в 35 посте схема сопряжения 1853 и Пионера 703.
http://www.vegalab.ru/forum/showthre...=AD1853&page=2