Рассчет рупорного сабвуфера – программа Hornresp

(Horn Loudspeaker Response Analysis Program)

Скачиваем здесь: http://www.hi-fi.org.ua/horn/Hornresp.rar

сайт производителя: http://diy.cowanaudio.com/hornsubjr.html

Конструкция данного сабвуфера, имеет наверно наименьшую популярность из-за своей сложности. Однако при всем при этом данный сабвуфер имеет самое большое звуковое давление среди всех акустических оформлений низкочастотных звуковых головок (ЗЯ - закрытый ящик, ФИ - фазоинвертор, Банд-пасс разных порядков).

Данное оформление является аналогией сабвуферов с полосовыми свойствами частотной характеристики, такими как банд-пасс. Однако, как говорилось выше, сабвуферы типа рупор имеют значительно более высокое звуковое давление и, при всем при этом, порой, более маленькие размеры. Значительный плюс такого оформления в том, что параметры динамика зачастую незначительно влияют на итоговую частотную характеристику.

Как мы видим на фото, всем известная система «рупор» имеет простую конструкцию....

Вследствие того, что в идеале строить такую систему нецелесообразно по ряду причин, в частности из-за нерационального использования площадей и объемов.

Вследствие этого рупор делится на сегменты и сворачивается посегментно так, как мы видели вначале статьи.

Задаются длинны (L12 L23…) и площади окна (S1 S2…) Как считаются L12, L23...???

На чертеже рупора проводится центральная линия, и берется ее длина для соответствующего сегмента. Линия вычерчивается строго, включая все повороты на изгибах рупора.

В рассчете такого сабвуфера нам поможет программа HORNRESP (Horn Loudspeaker Response Analysis Program) VERSION 8.40

Программа имеет вид (на первый взгляд ужасающе - все эти параметры нам нужно ввести):

Итак, первый, основной сегмент у нас помечен красным цветом.

Тут задаются всем известные параметры Тиеля Смола (TS параметры)

Ну, тут вроде как ясно... их можно взять из JBL SpeakerShop, или BassBox он рассчитывает дополнительные параметры из основных TS параметров.

Разъяснения, наверное, требуют лишь ES - напряжение подводимое на динамик (просто мощность в вольтах) - 2.83 это, как правило, 1 Вт на 8 Ом (чтоб СПЛ мерил при определённой мощности).

Далее идут параметры из зеленого поля

VRC - это задний объем камеры... ЗЯ который ЗА ДИНАМИКОМ

LRC - длинна камеры... при неправильной длине звучать будет не так... поэтому ее и указываем, чтоб не ругался ??? (однако на АЧХ не влияет).

FR и TAL - заполнение синтепоном. Но, ПОЧЕМУ-ТО, на АЧХ не влияет ... (слишком мало влияние для полосового оформления +/-1 дб).

VTC - это объём предрупорной камеры (в программе он указывается почему-то в английской системе, по - нашему - если объём 10 литров,

то VTC надо написать - 10000).  Vtc = tc Volume (объем)  (куб. см)

ATC - тоже не влияет (можно ноль). Atc = tc Area (площ. сечения)

ATC - это площадь горла (но если горла нет, то нужно указать площадь платы, в которой стоит динамик) (кв. см)

Например, в случае WSX с горлом непосредственно в посадочной панели динамика Vtc будет равно объему конуса диффузора, Atc = Sd - площади диффузора (де-факто следует вписать меньше, высчитав площадь соответствующего сечения аналогичного по объему и высоте цилиндра, но HORNRESP выведет предупреждение, пугающее новичков, так что пишите Sd.)

Для того, чтобы было понятно что такое VTC (предрупорная камера перед диффузором), возьмем другую картинку. На ней: объем - это расстояние от диффузора до прорези фактически окна, которое пропускает воздух непосредственно в рупор.

Осталось последнее поле - это желтое.

Тут остается наше творчество... мы можем, меняя параметры, достичь той АЧХ,  которая нас устраивает.

ANG VEL и DEN CIR - не трогаем это угол замера АЧХ, скорость и плотность воздуха.

S-ки и L-ки надо самому придумывать, как говорилось выше - это длинны и площади окна сегмента.

Как задается Lrc? Тут тот же фокус, как и с Atc. Объем задней камеры приводится к аналогичному паралелепипеду с основанием - панелью, на которой устанавливатеся динамик. Получившаяся его высота вводится в это поле.

Тут требуются некоторые объяснения.

Первое окно (S1) где-то 20-40% от площади диффузора (обычно вроде около 20-25)

Так же надо заметить, при вводе L-ок (нажимая на L34 к примеру можно изменить вид измерения на CON и EXP)

Ну, я думаю, разницу вы поняли, если что направление дал... можете экспериментировать, смотреть на графики и схемы и делать выводы.

F-ки - это частоты среза каждого сегмента сабвуфера, программа рассчитывает их сама...

НА ЭТОМ - ВСЁ!

Дальше экспериментируйте сами... нажимайте кнопку Calculate и вперед!